## Slide 1: Ślizgowy regulator prędkości silnika prądu stałego
Bartosz Orchowski
Promotor: dr hab. inż. Marcin Kamiński, prof. uczelni

## Slide 2: Cel pracy i zakres pracy
Celem pracy jest:
Analiza oraz zastosowanie odpornego regulatora prędkości w układzie napędowym z silnikiem prądu stałego.
Rozważania związane z wariantem sterowania ślizgowego
Przegląd literatury oraz testy symulacyjne
Zakres pracy obejmuje:
Implementacja regulatora w układzie programowanym z rdzeniem ARM
Modernizacja stanowiska laboratoryjnego oraz testy algorytmu sterowania

## Slide 3: Sliding Mode Control
Sterowanie ślizgowe jest nieliniową strategią sterowania, która jest ceniona za swoje właściwości, takie jak odporność na niepewności i zakłócenia oraz stosunkowo prostą implementacje i strojenie.
Główną wadą SMC jest chattering, czyli szybkie oscylacje stanu systemu wokół hiperpowierzchni. Wynika ono z niedoskonałości fizycznych regulatorów, na przykład ograniczenia częstotliwości przełączeń.
Rys. 1 Ruch ślizgowy

## Slide 4: Fazy projektowania SMC
Definicja hiperpowierzchni ślizgowej:
Hiperpowierzchnia ta jest najczęściej wybierana jako kombinacja liniowa uchybu (e) i jego pochodnych:
σ=ė+Ce
Ustawienie σ=0 definiuje samą hiperpowierzchnię ślizgową.
Projektowanie prawa sterowania (u):
Sterowanie musi być zaprojektowane tak, aby zagwarantować, że trajektorie systemu dotrą do powierzchni ślizgowej w skończonym czasie i pozostaną na niej. Wymaga to nieciągłego działania sterującego (przełączania). Aby to osiągnąć, musi być spełniony warunek osiągalności, który zapewnia, że wektor stanu jest zawsze kierowany w stronę powierzchni.

## Slide 5: Podstawowe SMC
Rys. 2 Model regulatora w programie Matlab/Simulink

## Slide 6: Wyniki symulacji
Rys. 3 Wykres prędkości zadanej i rzeczywistej
Rys. 4 Zbliżenie na wykres prędkości zadanej i rzeczywistej

## Slide 7: Super Twisting -SMC
Jest to Sterowanie Ślizgowe Wyższego Rzędu, kontroler ten nie tylko kieruje zmienną ślizgową do zera, ale również zapewnia, że pochodna zmiennej ślizgowej zbiega do zera w skończonym czasie, ustanawiając ruch ślizgowy drugiego rzędu.
Kluczowym celem ST-SMC jest eliminacja lub znacząca redukcja chatteringu (szybkich oscylacji). W tradycyjnym SMC, chattering powstaje w wyniku nieciągłej funkcji przełączającej, ST-SMC rozwiązuje ten problem, gwarantując, że sygnał sterujący jest ciągły w czasie. Osiąga się to poprzez wprowadzenie sterowania nieciągłego na wyższej pochodnej zmiennej ślizgowej.

## Slide 8: ST-SMC
Rys. 5 Model regulatora w programie Matlab/Simulink

## Slide 9: Wyniki symulacji
Rys. 6 Wykres prędkości zadanej i rzeczywistej
Rys. 7 Zbliżenie na wykres prędkości zadanej i rzeczywistej

## Slide 10: Schemat stanowiska

## Slide 11: Implementacja fizyczna

## Slide 12: Programowanie STM32 F767
Prędkość obrotowa
Sygnał z enkodera

## Slide 13: Testy algorytmów sterowania

## Slide 14: Wnioski
Wyszło, to fajne

## Slide 15: Dalszy rozwój